型号：DYCZ-TRANS2  名称：转印电泳仪

特点：

1.本产品可快速、高质量地转印小型凝胶，它可容纳2个凝胶支架转印夹，可同时转印两块小型凝胶，也可进行低强度的过夜转印。

2.电极丝相距4㎝以产生强电场保证有效的蛋白转印。

3.颜色标记的转印夹和电极确保凝胶的正确定向。

技术参数：

转印凝胶数：2块；

转印孔板面积：W×L：10×7.5㎝。

标准配置清单：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 转印芯 | 个 | 1 |
| 上盖 | 个 | 1 |
| 导线 | 付 | 1 |
| 下槽 | 个 | 1 |
| 转印夹 | 个 | 2 |
| 蓝冰冰盒 | 个 | 1 |
| 无纺布（黑色） | 块 | 4 |