型号:DYCZ-MINI 4 名称：四板垂直电泳仪

特点：

- 本产品参数、配件与伯乐的完全兼容；

- 高纯度铂金电极丝，达到最佳的导电性能；

- 封边垫条永久地固定在长玻璃板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

- 凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板；

- 特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；

- 含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；

- SDS-PAGE 电泳时间：45分钟（200V恒压）；

- 上样引导装置,防止泳道的遗漏上样或重复上样。

技术参数：

凝胶数：1-4块；

凝胶厚度：0.75mm、1mm、1.5mm可选；

加样梳齿数：10齿、15齿可选；

玻璃尺寸：短玻璃板（W×L：10.1×7.3cm）、长玻璃板（W×L：10.1×8.2cm）；

凝胶大小：手灌胶（W×L：8.3×7.3cm）、预制胶（W×L：8.6×6.8cm）。

标准配置清单：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电泳槽上盖 | 个 | 1 |
| 电泳槽下槽 | 个 | 1 |
| 导线 | 付 | 1 |
| 电泳仪内芯（长头螺杆） | 套 | 1 |
| 电泳仪内芯（圆头螺杆） | 套 | 1 |
| 凝胶玻璃厚板（1.0mm） | 块 | 5 |
| 凝胶玻璃薄板 | 块 | 5 |
| 1.0mm10齿试样格 | 把 | 5 |
| 单体透明制胶架（含胶垫） | 个 | 4 |
| 制胶框 | 个 | 4 |
| 胶铲 | 个 | 2 |
| 挡板（单胶堵板） | 个 | 1 |
| 上样引导（10齿） | 个 | 1 |