LAB-WP系列触摸彩色大屏超纯水机

LAB-WP彩色触摸大屏超纯水机结合卓越的EMC电磁技术以及LAB-WP系列超纯水解决方案，全方位满足您对超纯水及纯水的一切需求，彩色触摸屏让您完全掌控实验室所需的水质及水量；数据打印；耗材报警；LAB-WP系列取水器让您体验前所未有的便捷与舒适，您也可以配合使用各种终端精制器以满足您不同的研究和应用需求
LAB-WP系列彩色触摸屏产品优势特点：
产品外观及结构：
Ø  机箱采用喷塑工艺，全过滤系统采用11寸U型韩式快插滤柱更换维护更方便，具备水质水量升级功能
操作模式显示及系统监控:
Ø 大屏幕彩色触摸液晶式显示屏、人性化的操作界面使您能完全监控工作状态和实时数据。
Ø 四位用户密码保护；工厂模式密码保护。
Ø 具备定时待机定时自动关机功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式。
Ø 完善的RO纯水和超纯水造水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能。
Ø 完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。
Ø 完善的历史告警、历史取水记录以及耗材寿命管理功能。
Ø 集成水进水水质、RO和UP三路水质传感器和五路开关信号的接入。
Ø 具备模拟压力传感器和模拟液位传感器，可直接显示进水压力和水箱储水量。
Ø 配备USB Host接口，支持历史告警记录和历史取水记录的数据导出功能。
Ø 配备RS232通信接口，可接微型打印机或监控软件。
Ø 采用低压24VDC为主电源供电，符合安全规范，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害。
Ø 超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，具有抗干扰能力强，噪音
Ø 耗材更换提醒功能。 缺水/低水压，系统自动停机自控保护功能。
Ø 定时定量取水功能
Ø 赠送式测试笔，可随时随地测试TDS含量，电导，水温
产品新亮点：
Ø  全管路采用快插接口，管道接头均通过NSF认证，超长寿命的双波长UV紫外灯(选配），有效杀菌降TOC,5000D （选配）
Ø  独有的长效KDF装置采用美国原装进口的滤料，在净水前端去处余氯、重金属、抑制菌类生长，有效去除水中高硬度金属离子。使用寿命超长，更好的保护后置纯化系统，延长超纯化柱使用时间。
Ø  内置过滤器10微米316L不锈钢精密网过滤网，去除极细微杂质，代替PP棉过滤；手动排污阀，随时自动清洗，软刮设计排污更彻底，透明外壳过滤效果直观可见；滤芯免更换省钱省力。
Ø  创新内置透明压力桶水质通透可见，独有的可更换内胆储水袋采用纳米抗菌技术设计材料特殊抗紫外线，杜绝微生物、细菌 异味，不产生亚硝酸盐等有机化学物质，真正做到防止压力桶内二次水污染。

LAB-WP产品技术参数

| 进水水源 | 城市自来水， 进水水压：0.15-0.4MPa，水温5-40℃ |
| --- | --- |
| 造水速度 | 10/20/30 L/H |
| 取水速度 | 1.5-2L/min |
| 纯水指标 | 纯 水：脱盐率高达95-99％ 超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃，颗粒（>0.22um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml 有以下四种配置可供选择 LAB-WP理化型：TOC：<5-10ppb LAB-WP-V超低有机物型：TOC：<1-3ppb（配进口紫灯） LAB-WP-F超低元素型：热原<0.001EU/ml（配进口UF柱） LAB-WP-VF综合型：TOC：<1-3ppb；热原<0.001EU/ml（配进口紫灯和进口UF柱） |
| 适用范围 | 各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗专用，HPLC、IC、GC、分析实验。 |
| 电 源 | 220V/50Hz； 50-60W |
| 外形尺寸（mm） | WxDxH：45*47*55cm |