STAR星系列超纯水机

实验室超纯水机STAR系列：本系列产品产量为10-30升/时，水质达到18.25MΩ.cm@25℃超纯水机。

STAR星系列产品性能特点:

      - 机箱采用ABS喷塑工艺；外观采用曲线设计更美观大方配备可拆卸沥水槽

      - 全系统所有韩式快插滤柱并机箱内置；维护更换方便；

      - 水质在线监测系统，可即时测量产水的水质；

      - 配备便携式TDS笔，可随时随地测试TDS含量，电导，水温；

      - 触摸按键，两种水质，即开即用；

      - 轻触按开门设计，更换滤芯简单快捷，整个过程无需使用任何工具，轻松完成滤芯更换；

      - 支持WIFI扩展接口，提供手机APP远程监控功能，提升用户的使用体验；（选配）

      - 中文液晶式显示、人性化的操作界面让您能完全监控控制器的工作状态和实时数据；

      - 四位用户密码和工厂密码保护；

      - 完善的RO纯水和超纯水制水、系统取水、系统冲洗等功能。

      - 完善的原水压力显示，无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。

      - 完善的耗材寿命管理功能，支持耗材唯一身份ID识别功能，杜绝仿冒和劣质的非原装耗材。（选配）

      - 采用低压24VDC为主电源供电，符合安全规范，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害。

STAR星系列产品技术参数:

工作条件 城市自来水， 进水水压：0.15-0.5MPa，水温5-40℃ 产水量 10，20，30 L/H 取水速度 1.5-2L/min 主要指标 纯 水：脱盐率高达95-99％ 超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃ 颗粒（>0.22um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml TOC(总有机碳)： <10 ppb（理化型） TOC(总有机碳)： <1-3 ppb （UV型） 热源： <0.001 EU/ml（UF型） TOC：<1-3ppb；热原<0.001EU/ml（VF型） 颗粒物(>0.22μm)： <1/ml 细菌/微生物： <1 CFU/ml 应用领域 各类理化检测、生化分析、血液检查分子生物学实验、细胞培养、IVF、HPLC、TOC、VOC、GC/MS分析，药物研发、医学检验等。 出水口 2个：RO水； UP超纯水 电源/外型尺寸/ 220V/50Hz； 30-40W WxDxH：31.2*47.5*47.5 cm 标准配置 主机(含1套纯化柱)+压力桶+终点滤器+附件包