LD-WFUP系列带WIFI功能超纯水机

实验室超纯水机LD-WFUP系列：本系列产品为智能型超纯水机，产品实现“物联网”手机Wifi联网机器控制系统，实现实时手机在线监测控制功能 产量为10-30升/时，水质达到18.25MΩ.cm@25℃超纯水级，实验室超纯水机的进水水源为自来水或纯水均可。

LD-WFUP产品性能特点

Ø  适合全国地区水质，机箱采用喷塑工艺

Ø  全系统所有滤芯采用开模注塑技术并机箱内置

Ø  韩式快插滤柱更换维护更换方便

Ø  电器和水路彻底分离，避免因潮湿、漏水引起的电路故障,

Ø  水质在线监测系统，三路水质在线监测功能

【进水水源监测】 【纯水监测】 【超纯水监测】

Ø  机器实现“物联网”，手机WiFi随时随地远程控制功能

Ø  全自动RO膜防垢冲洗程序，自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机。

Ø  所有管路均获NSF认证，具备水质水量升级功能。

Ø   配备便携式TDS笔，可随时随地测试TDS含量，电导，水温。

Ø  双电动取水口，两种水质，即开即用。

Ø  前后开门设计，更换滤芯简单快捷，整个过程无需使用任何工具，轻松完成滤芯更换。

LD-WFUP产品用途/应用领域

适用于各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗专用，HPLC、IC、GC、分析实验。

LD-WFUP产品技术参数

型号一：  LD-WFUP理化分析智能型超纯水机

| 型 号 | LD-WFUP |
| --- | --- |
| 进水水源 | 一般城市自来水，进水水压：0.15-0.4MPa，水温5-40℃ |
| 造水速度 | 10/20/30 L/h |
| 取水速度 | 1.5-2L/min |
| 纯水指标 | 纯 水：脱盐率高达95-99％ 超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃， TOC：<15ppb，颗粒（>0.22um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml |
| 适用范围 | 各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗专用，HPLC、IC、GC、分析实验。 |
| 电 源 | 220V/50Hz； 40-60W |
| 外形尺寸（mm） | WxDxH：41×27×50cm |

型号二：LD-WFUP-V超低有机智能超纯水机

| 型 号 | LD-WFUP-V |
| --- | --- |
| 进水水源 | 一般城市自来水，进水水压：0.15-0.4MPa，水温5-40℃ |
| 造水速度 | 10/20/30 L/h |
| 取水速度 | 1.5-2L/min |
| 纯水指标 | 纯 水：脱盐率高达95-99％ 超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃， TOC：1-3ppb，颗粒（>0.22um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml |
| 适用范围 | 原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、生物芯片研发、微量有机物分析 |
| 电 源 | 220V/50Hz； 40-60W |

型号三：LD-WFUP-F超低元素智能型超纯水机

| 型 号 | LD-WFUP-F |
| --- | --- |
| 进水水源 | 一般城市自来水，进水水压：0.15-0.4MPa，水温5-40℃ |
| 造水速度 | 10/20/30 L/h |
| 取水速度 | 1.5-2L/min |
| 纯水指标 | 纯 水：脱盐率高达95-99％ 超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃， TOC：<10ppb，颗粒（>0.22um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml |
| 适用范围 | 高灵敏度ICP/MS、PCR、ppt级分析、同位素分析、分子生物学、生命科学、疾控中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水。 |
| 电 源 | 220V/50Hz； 40-60W |
| 外形尺寸（mm） | WxDxH：41×27×50cm |

型号四：LD-WFUP-VF 综合型智能超纯水机

| 型 号 | LD-WFUP-VF |
| --- | --- |
| 进水水源 | 一般城市自来水，进水水压：0.15-0.4MPa，水温5-40℃ |
| 造水速度 | 10/20/30 L/h |
| 取水速度 | 1.5-2L/min |
| 纯水指标 | 纯 水：脱盐率高达95-99％ 超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃，热原<0.001EU/ml，TOC：1-3ppb，颗粒（>0.01um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml |
| 适用范围 | 分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验 |
| 电 源 | 220V/50Hz； 40-60W |
| 外形尺寸（mm） | WxDxH：41×27×50cm |