PRO-E-DI系列落地柜式去离子纯水机

实验室去离子水机PRO-E-DI去离子纯水机基础PRO系列适用于纯水用量较大40-120L/H的医疗科研电子化工等行业。

PRO-E-DI系列产品性能特点：

Ø  全自动微电脑控制显示器实时监测电源、缺水、制水、水满、冲洗、和强冲洗控制。

Ø  全自动RO膜防垢冲洗程序，以及定时冲洗程序，延长RO膜使用寿命。

Ø  实时在线进水流量监测，进水水压监测，产水水量监测，产水压力监测。

Ø  在线电阻率监测水质，多种工作状态在线检测，运行数据实时掌握。

Ø  主要部件采用进口品牌，保证优良的产水水质，多种不同配置，满足你实验所需。

Ø  落地式设计，底部设有活动、固定支脚，安装、移动更加方便。

Ø  RO水，去离子水，两种水质出水口。

Ø  多重安全保护，机箱精巧，外型美观。

Ø  赠送TDS水质检测笔。

Ø  配置超大容量纯化罐。

Ø  机器正面配有独立取水口端。

PRO-E-DI系列产品技术参数：

| 进水水源 | 城市自来水：TDS<400ppm，5-45℃，1.0－5.0Kg/cm2 |
| --- | --- |
| 造水速度 | 40，60，80，100，120 L/H |
| 取水速度 | 1.5-2L/min |
| 纯水指标 | 两个出水口：RO水和DI去离子水 RO水指标：脱盐率高达95-99%（使用新RO膜时） 去离子水指标：电导率：≦0.1 µs/cm，电阻率：10-16MΩ.cm@25℃ 重金属离子：<0.1ppb， |
| 适用范围 | 普通生物实验、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、感光胶片冲洗稳定性试验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水。 |
| 电 源 | 220V/50Hz |
| 外形尺寸（mm） | （H×W×D）50×52×108cm |