真空干燥箱技术参数

专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计，可惰性气体充入

产品特点：

- 可调门锁、自适观察窗架、一次成型硅胶密封条，保证长期稳定密封。

- PID控温仪，控温精确。

- 专用功能键实现温度设定。

- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

安全性：过升报警、菜单锁定。

技术参数：

- 型号：DZ-1BCIV

- 方式：减压、四壁加热

- 性能：使用温度范围：RT+10-250℃

- 极限真空度：＜133PA

- 温度分辨率：0.1℃

- 温度波动度：±1℃

- 升温时间：80分钟

- 构成：内装：不锈钢

- 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

- 断热材：硅酸铝纤维

- 加热器：不锈钢加热管四面加热

- 观察窗：防弹钢化玻璃

- 真空表：指针式

- 额定功率：0.8 kw

- 控制器：温度控制方式：数码管双列PID

- 温度设定方式：轻触四按键设定

- 温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示：                 3-4数码下位显示

- 自动真空度表示方式：无

指针表显-100-0

- 定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）

- 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止

- 程序模式：选配

- 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆

- 传感器：Pt100

- 安全装置：过升报警

- 规格： 内尺寸（宽*深*高）：300*300*270

- 外尺寸（宽*深*高）：459*492*608

- 外包装尺寸（宽*深*高）：610*570*700

- 内容积：24 L

- 隔板承重：15 kg

- 隔板层数： 2层

- 隔板间距：100mm

- 吸气口：φ10 mm

- 排气口：φ10 mm

- 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/3.6 A

- 净重/毛重kg：42/52

- 附属品：全铝隔板：2件

- 可增加配置：隔板、真空泵、记录仪